## Slide 1: สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และผลกระทบของฟ้าผ่าต่ออุปกรณ์และโครงข่ายโทรคมนาคม
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ - ที่ปรึกษาทางวิชาการ สำนักงาน กสทช.
นำเสนอ แก่พนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน กสทช. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนัก ชท. วันที่ 6 ต.ค. 2563
นายธีระ จงสมชัย - วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สำนัก ทท.

## Slide 2: หัวข้อการนำเสนอ
ระบบโทรศัพท์มือถือ
ทำความเข้าใจกับคำศัพท์: สนามแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563
การสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ และเสาส่งสัญญาณมือถือ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
มาตรฐานการสัมผัส (มาตรฐานความปลอดภัย)
ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับฟ้าผ่าและโทรศัพท์มือถือ
กรณีศึกษา : การตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ชำรุดเนื่องจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

## Slide 3
ทำความเข้าใจกับคำศัพท์
สนาม หมายถึงอาณาบริเวณรอบแหล่งกำเนิด ซึ่งแหล่งกำเนิดนั้นแผ่อำนาจทางแรงออกไป
สนามแม่เหล็กโลก
สนามโน้มถ่วงของโลก
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 4: สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนอง
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆ
ฟ้าผ่า
สนามแม่เหล็ก
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 5
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มนุษย์สร้างขึ้น
สนามไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
โคมไฟ
โคมไฟ
ตัวอย่างของแหล่งกำเนิดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำมาก
สนามไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้า และถูกสร้างขึ้นโดยการปรากฏตัว ของประจุไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นโดย ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ (กระแสไฟฟ้า)
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563
Notes: เรามาทำความเข้าเกี่ยวกับ การกำเนิดสนามแม่เหล็ก และ สนามไฟฟ้า กันก่อน
จากรูปด้านซ้าย เมื่อยังไม่เปิดไฟ จะมีประจุไฟฟ้าอยู่ที่สายไฟ สนามไฟฟ้าเกิดจากแรงของประจุไฟฟ้าที่กระทำต่อกัน บริเวณที่เกิดกระทำต่อกันของประประจุเรียกว่าสนามไฟฟ้า
จากรูปด้านขวา เมื่อเปิดไฟ ประจุไฟฟ้าเกิดการเคลื่อนที่ จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

## Slide 6: คลื่น
ผิวน้ำถูกรบกวน เกิดเป็นคลื่นแผ่กระจายออกรอบข้าง
มีการถ่ายโอนพลังงานผ่านการสั่นสะเทือนของอนุภาคน้ำ
คลื่นน้ำ
ยอดคลื่น
ท้องคลื่น
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563
Notes: ที่นี้เรามารู้จักการเกิดคลื่น
คลื่นเกิดจากการถ่ายเทพลังงานจากตัวกลางแผ่กระจายให้อนุภาคที่ใกล้ เคียง ออกไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่าง เช่น เมื่อเราโยนก้อนหิน พลังงานจากก้อนหินจะถูกถ่ายเถให้กับอนุภาคของน้ำ
จากจะถ่ายเถพลังงานจากอนุภาคของน้ำที่อยู่ตรงกลางไปยังอนุภาคของน้ำที่อยู่โดยรอบ แผ่ออกไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง
น้ำจะเกิดการกระเพื่อมขึ้นลง
จุดที่น้ำจะเกิดการกระเพื่อมขึ้นสูงสุดเรียกว่า ยอดคลื่น
จุดที่น้ำจะเกิดการเว้าลงต่ำสุดเรียกว่า ท้องคลื่น

## Slide 7: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่บริเวณไกลจากแหล่งกำเนิดประกอบกันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สันคลื่น
ท้องคลื่น
สันคลื่น
เส้นแรงสนามไฟฟ้า (E)
เส้นแรงสนามแม่เหล็ก (H)
แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าความถี่สูง เช่น สายอากาศ
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563
Notes: จากรูปด้านซ้าย แสดงการแผ่กระจายของสนามแม่เหล็ก
แหล่งกำเนิดจะอยู่ตรงกลาง แล้วแผ่กระจายออกเป็นวงกว้าง โดยมี ยอดคลื่นและท้องคลื่น เกิดขึ้นสลับกันไป
สนามแม่เหล็ก จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามไฟฟ้าในทิศทางที่ตั้งฉากกัน ดังรูปด้านขวา

## Slide 8
สายอากาศปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ
คลื่นวิทยุ
สนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้า
สายอากาศ
เปลี่ยนชื่อเรียก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นสิ่งเดียวกัน
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563
Notes: เมื่อคลื่นวิทยุส่งผ่านเสาอากาศ จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แผ่กระจายออกไปอากาศ
โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าของคลื่นที่ตั้งซึ่งกันและกัน และยังได้ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นอีกด้วย มีความเร็วในการเคลื่อนที่เท่ากับแสง

## Slide 9
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และระบบโทรศัพท์มือถือ
ระบบโทรศัพท์มือถือ
นำมาใช้ในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2529
ต้องพึ่งพาเครือข่ายของสถานีฐาน
กำลังส่งของสถานีฐาน 0.02 - 70 วัตต์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เอเอ็มเริ่มออกอากาศในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2473
ทีวีเริ่มออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2498
กำลังส่งของสถานี หลายกิโลวัตต์
(1000 กิโลวัตต์ สำหรับสถานีวิทยุบางแห่ง)
เสาสถานี
เสาสถานี
เครื่องรับทีวี
คลื่นวิทยุ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ)
สายอากาศ
เครื่องรับวิทยุ
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 10
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นโครงสร้างสนับสนุนสำหรับติดตั้งสายอากาศ
ถังประปา
เสารองรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
สถานีฐาน
เสาไฟถนน
หอคอยโครงสร้างเหล็ก
เสาคอนกรีต/ท่อเหล็ก
สิ่งปลูกสร้าง (ตึก)
เสาส่ง
สายอากาศ
ต้นไม้ปลอม
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 11
สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สถานีฐานโทรศัพท์มือถือ)
▪ สายอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยและรับ คลื่นวิทยุสำหรับการสื่อสารของผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือ
▪ ประกอบด้วยเครื่องส่งวิทยุ เครื่องรับวิทยุ สายเคเบิลนำสัญญาณ สายอากาศ และ โครงสร้างสนับสนุน
▪ เป็นที่ตั้งอุปกรณ์สำหรับรับ-ส่งสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ
โครงสร้างสนับสนุน
สายอากาศ
กระต๊อบบรรจุเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุ
สายเคเบิลนำสัญญาณ
สถานีฐาน
สถานีฐาน
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 12: โทรศัพท์มือถือ กับ สถานีฐานโทรศัพท์มือถือ
สถานีฐาน
เวลาใช้งาน โทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ร่างกาย ในขณะที่สถานีฐานอยู่ไกลจากร่างกาย
สถานีฐานสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนมากกว่าโทรศัพท์มือถือ
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 13
การศึกษา/วิจัยทางวิทยาศาสตร์
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ
จัดทำมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการพิจารณาหาฉันทามติ
จัดทำกฎข้อบังคับ
ขั้นตอนในการแก้ไขความกังวลของประชาชน
คณะกรรมการสากลด้านการป้องกันรังสีชนิดไม่ก่อไอออน (ICNIRP)
หน่วยงานของรัฐ
(เช่น สำนักงาน กสทช.)
สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE)
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 14: สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ
การศึกษากับสัตว์
การศึกษากับเซลล์ชีวภาพ
การศึกษาทางระบาดวิทยา
การศึกษาทางคลินิก
ประเภทของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 15: ผลการศึกษา
ผลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่พบว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุก่อให้เกิดความเสียหายต่อดีเอ็นเอ หรือ ก่อให้เกิดมะเร็งหรือส่งเสริมมะเร็งให้เติบโต
การศึกษากับสัตว์และเซลล์ชีวภาพในห้องปฏิบัติการ
การศึกษาทางระบาดวิทยา
การศึกษาส่วนใหญ่จนถึงทุกวันนี้ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุกับผลกระทบต่อสุขภาพ
เป็นการศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของโรคในกลุ่มชน
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563
Notes: - คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
- กล่าวคือเป็นคลื่นที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กและคุณสมบัติทางไฟฟ้าเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

## Slide 16
A | รายงานที่ได้รับการยืนยันและพิสูจน์แล้ว | 
B | รายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน (อาจจะมีประโยชน์) | ?
C | รายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันและแย้งกับประเภท A | ?
D | รายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันแถมมีข้อบกพร่องที่ชัดเจน | ?
E | รายงานที่ไม่น่าเชื่อถือ* และปรากฏอยู่ในวรรณกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ | ?
F | รายงานที่ไม่น่าเชื่อถือ* และปรากฏอยู่ในวรรณกรรมที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ | ?
ระดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
ประเภทของรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แยกตามระดับคุณภาพ
*ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 17: เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการสัมผัสเฉพาะส่วนศีรษะและลำตัว (ออกแบบโดยใช้ข้อมูลประเภท A)
ระดับ SAR ต่ำสุด (100 W/kg) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ระดับการสัมผัส (อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ)
ลดระดับลง 10 เท่า
เกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนทำงาน
เกณฑ์มาตรฐานสำหรับประชาชน
ลดระดับลง 50 เท่า
10 W/kg
2 W/kg
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 18
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563
ขีดจำกัดพื้นฐาน (Basic Restrictions)
Local SAR (W/kg) สำหรับความถี่ 100 kHz ถึง 6 GHz
ผู้ประกอบอาชีพ | (ศีรษะและลำตัว) | 10 W/kg
 | (แขนขาและใบหู) | 20 W/kg
ประชาชนทั่วไป | (ศีรษะและลำตัว) | 2 W/kg*
 | (แขนขาและใบหู) | 4 W/kg
ที่มา : ICNIRP Guidelines 2020
*ขีดจำกัด SAR สำหรับการสัมผัสของประชาชนทั่วไปจากโทรศัพท์มือถือ
SAR - ตัวชี้วัดอัตราที่พลังงานถูกดูดกลืนโดยร่างกาย (หรือปริมาตรเนื้อเยื่อ) เมื่อสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ ค่า SAR มีหน่วยวัดเป็นวัตต์ต่อกิโลกรัม (W/kg)

## Slide 19
ห้องปฏิบัติการทดสอบ SAR ของสำนักงาน กสทช.
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 20: มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการสัมผัสทั่วร่างกาย
ระดับการสัมผัสที่ทำให้เกิดผลกระทบ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ระดับการสัมผัส (อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ)
ลดระดับลง 10 เท่า
เกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนทำงาน
เกณฑ์มาตรฐานสำหรับประชาชน
ลดระดับลง 50 เท่า
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 21
SAR ที่เฉลี่ยทั่วร่างกาย และขีดจำกัดการสัมผัสในแง่ของความแรงของสนาม
ที่มา : IEEE Std C95.1-2019
ขีดจำกัดในแง่ความแรงของสนามสำหรับการสัมผัสในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม (ระดับสำหรับประชาชน)
ที่มา : ANSI Std C95.1-1982
SAR ที่เฉลี่ยทั่วร่างกาย สำหรับผู้ใหญ่ เด็กวัย ๑๐ ปี เด็กวัย ๑ ขวบ และทารก
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 22: เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการสัมผัสทั้งร่างกาย (ออกแบบโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันและพิสูจน์แล้ว)
ความแรงของสนาม
ความถี่
ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบอาชีพ
ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ, 6 ต.ค. 2563

## Slide 23: ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับ ฟ้าผ่าและโทรศัพท์มือถือ
สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม
นายธีระ จงสมชัย - วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง

## Slide 24
ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าปริมาณมหาศาล ภายในก้อนเมฆ หรือระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆ หรือระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดิน
ภายในก้อนเมฆมีการไหลเวียนของอากาศ ทำให้หยดน้ำและก้อนน้ำแข็งในเมฆเสียดสีกันจนเกิดประจุไฟฟ้า เมื่อประจุไฟฟ้าจำนวนมากสะสมจนความต่างศักย์ทางไฟฟ้ามีค่าสูงเพียงพอที่จะทำให้อากาศเปลี่ยนสภาพเป็นตัวนำไฟฟ้าชั่วคราวจะเกิดการถ่ายเทประจุฟ้าปริมาณมหาศาล
ฟ้าผ่าอาจเกิดร่วมกับปรากฏการณ์อื่น เช่น พายุใต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด พายุทราย เป็นต้น
ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร?

## Slide 25
1) ฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ
2) ฟ้าผ่าระหว่างก้อนเมฆ
3) ฟ้าผ่าจากฐานเมฆลงสู่พื้นโลก (negative lightning)
4) ฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสู่พื้นโลก (positive lightning)
ลักษณะหลักๆ ของการเกิดฟ้าผ่า มี 4 แบบ

## Slide 26
ตัวอย่าง ขั้นตอนของการเกิดฟ้าผ่าแบบลบ
ในภาพแสดงกระแสสตรีมเมอร์ 2 สาย สายหนึ่งพุ่งขึ้นจากยอดไม้ ส่วนอีกสายหนึ่งพุ่งขึ้นจากหลังคาบ้าน หากกระแสนำแบบขั้น (ประจุลบ) บรรจบกับกระแสสตรีมเมอร์ (ประจุบวก) ที่ไหนก่อน ก็จะเกิดฟ้าผ่า ณ ตำแหน่งนั้น ในภาพนี้คือฟ้าผ่าที่ต้นไม้

## Slide 27
อันตรายจากฟ้าผ่า…
1. กระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าสู่ร่างกายจากฟ้าผ่าโดยตรง
2. กระแสไฟฟ้าแลบจากด้านข้าง (side flash)
3. กระแสไฟฟ้าวิ่งตามพื้น (Ground current)

## Slide 28
ตัวนำ/สื่อล่อฟ้าผ่า
สายฟ้า (thunderbolt) มีแนวโน้มที่จะวิ่งเข้าสู่จุดที่สูงสุดของวัตถุใดๆ และหากวัตถุนั้นเป็นตัวนำไฟฟ้า การล่อฟ้าผ่าจะมีประสิทธิผลสูงขึ้น
แนวคิดนี้ถูกนำมาพัฒนาเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่า ประกอบด้วย แท่งตัวนำที่ติดบนสิ่งก่อสร้าง รากสายดิน และสายตัวนำ ที่เชื่อมต่อแท่งตัวนำเข้ากับรากสายดิน

## Slide 29
โทรศัพท์มือถือ ทำให้เกิดฟ้าผ่าหรือไม่ ?
มีปริมาณโลหะน้อยและในการใช้งานโดยทั่วไปตัวเครื่องโทรศัพท์จะอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของร่างกาย ดังนั้น จึงมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นตัวล่อฟ้าผ่า
- คลื่นวิทยุไม่นำไฟฟ้า ดังนั้น สายฟ้าจึงไม่สามารถเข้ามาถึงผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ตราบใดที่ตัวเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบผ่านเครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่
ดร.คมสันฯ หัวหน้าห้องจำลองฟ้าผ่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาธิตการทดลองที่พิสูจน์ว่าโทรศัพท์มือถือและสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ใช่สื่อล่อฟ้า เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.52

## Slide 30
เครื่องประดับทำด้วยโลหะ ทำให้เกิดฟ้าผ่าหรือไม่ ?
ไม่เป็นตัวล่อสายฟ้าเช่นกัน อย่างไรก็ตามฟ้าผ่าอาจจะทำให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำ (induced current) ขึ้นในโลหะ และอาจมีผลให้เกิดความร้อนในเนื้อโลหะ หากร้อนมากจะทำให้เกิดรอยไหม้บนผิวหนังที่โลหะนั้นสัมผัสอยู่

## Slide 31
การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
การหลบในอาคารที่ติดตั้งสาย ล่อฟ้า คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุด
การหลบในรถก็ป้องกันอันตรายได้ เช่นกัน
หากอยู่กลางแจ้ง
-ห้ามหลบใต้ต้นไม้ หรือสิ่ง ก่อสร้างที่เป็นโลหะ
-ควรนั่งยองๆ ยกส้นเท้าขึ้นให้ชิดกัน/ก้มศีรษะ เพื่อลดตัวให้ต่ำที่สุด

## Slide 32
ผู้เชี่ยวชาญพูดว่าอย่างไร ?
“โทรศัพท์มือถือ โลหะชิ้นเล็กๆ เครื่องประดับฯลฯ ไม่ได้ ล่อฟ้าผ่า ไม่มีอะไรล่อฟ้าผ่า สายฟ้ามีแนวโน้มที่จะผ่าวัตถุที่อยู่สูงกว่า คนที่ถูกฟ้าผ่าเนื่องจากพวกเขาอยู่ผิดที่ ผิดเวลา ผิดที่คืออยู่บริเวณด้านนอกอาคาร ผิดเวลาคืออยู่ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองอยู่ใกล้ๆ” จอห์น เจนซีเนียส ผู้เชี่ยวชาญด้านฟ้าผ่า จาก NOAA National Weather Service*
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
*องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration / NOAA ) เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาอยู่ในกำกับของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นไปที่สภาวะของมหาสมุทร, ทางน้ำสำคัญและชั้นบรรยากาศ
ที่มา : wikipedia

## Slide 33
เอกสารประชาสัมพันธ์
สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.)
www.standard.nbtc.go.th

## Slide 34: การตรวจสอบเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ชำรุดเนื่องจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า ณ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดือนเมษายน 2557 : กรณีศึกษา
สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม (ทท.) สำนักงาน กสทช.

## Slide 35: ความเป็นมา
รายงานข่าววันที่ 7 เม.ย. 57 ได้เกิดเหตุฟ้าผ่าทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ที่สวนยางพารา อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามรายงานข่าวแจ้งว่าพบโทรศัพท์มือถืออยู่ในที่เกิดเหตุ
สำนักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร่วมมือให้ สภ. บางสะพานน้อย ส่งเครื่องโทรศัพท์ที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ควบให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎ ระเบียบฯ
สำนักงาน กสทช. ได้รับเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์ควบจากสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

## Slide 36: MGR Online : ฟ้าผ่าคนงานก่อสร้างโรงเก็บยางพาราบางสะพานน้อยดับ 3 สาหัส 2
เผยแพร่: 7 เม.ย. 2557 21:13
ประจวบคีรีขันธ์ - เกิดเหตุฟ้าผ่าคนงานก่อสร้างโรงเก็บยางพาราบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ดับ 3 ราย สาหัส 2 ราย
เมื่อเวลา 17.20 น.วันนี้ (7 เม.ย.) ร.ต.ท.สมพล สุภาพงษ์ พนักงานสอบสวน สภ.บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้รับแจ้งเหตุฟ้าผ่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายราย โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสวนยางพาราติดกับถนนเข้าหมู่บ้าน บ้านเขาตะล่อม หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเก็บยางพาราพบศพผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ นายพิสิษฐ์ นุ่มเหนี่ยว อายุ 43 ปี
นายศุภกรณ์ สมนึก อายุ 37 ปี และนายปราณี จันทิมา อายุ 44 ปี นอกจากนั้น ยังมีผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย ได้แก่
นายน้อย สมนึก อายุ 56 ปี และแรงงานต่างด้าวชาวพม่าไม่ทราบชื่ออีก 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งรักษาที่
โรงพยาบาลบางสะพานน้อยเป็นการด่วน จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดมาก่อสร้างโรงเก็บยางพารา
กระทั่งได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทั้งหมดจึงเข้าไปหลบฝนอยู่ในโรงเก็บวัสดุก่อสร้างใต้ต้นยางพารา กระทั่งได้เกิดฟ้าผ่าลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว

## Slide 37: ผลการตรวจสอบ
เครื่องโทรศัพท์มือถือ ตราอักษร NOKIA รุ่น RM-647 (1280) เครื่องไม่สามารถใช้งานได้
แบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง ตราอักษร NOKIA รุ่น BL-5CB 3.7V และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ (Charger) ตราอักษร NOKIA รุ่น AC-3U สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
สภาพภายนอกของเครื่องโทรศัพท์มือถือ ไม่พบร่องรอยว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหายใดๆ สภาพภายนอกของเครื่อง ยังเป็นปกติ
เมื่อแยกชิ้นส่วนเครื่องโทรศัพท์มือถือออก พบว่ามีร่องรอยโลหะหลอมละลายเสมือนถูกความร้อน จำนวน 2 จุด

## Slide 38: ภาพประกอบ

## Slide 39: ภาพประกอบ
จุดที่ 2
จุดที่ 1

## Slide 40: ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น
ไม่ได้บ่งชี้ว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เกิดเหตุ เป็นสื่อล่อให้ฟ้าผ่า ยังความเสียหายมาสู่ชีวิต เพราะหากเป็นกระแสไฟฟ้าที่มาจากฟ้าผ่า [จะมีระดับสูงกว่า 10 kA] ย่อมจะทำให้ทั้งภายนอก /ภายในเครื่องโทรศัพท์มือถือเกิดความเสียหายอย่างมาก
ตามหลักวิชาการ ตำแหน่งที่ฟ้าจะผ่า วัตถุที่มีระดับความสูงกว่ามีโอกาสถูกฟ้าผ่าก่อน เมื่อเปรียบเทียบวัตถุในบริเวณที่เกิดเหตุ ได้แก่ ต้นไม้ เพิงหลบฝน มนุษย์ และโทรศัพท์มือถือ ฟ้าผ่าควรเกิดขึ้นกับวัตถุในที่เกิดเหตุอื่นๆ ก่อน เช่น ต้นไม้ เพิงหลบฝน มนุษย์ (เรียงตามระดับความสูงของวัตถุ) และโทรศัพท์มือถือ ควรเป็นวัตถุลำดับท้ายสุด เพราะอยู่ในระดับความสูงต่ำสุด

## Slide 41: การตรวจสอบสภาพแวดล้อมสถานที่เกิดเหตุฟ้าผ่า
ลสทช. อนุมัติให้ ทท. ออกตรวจสอบสภาพแวดล้อมสถานที่เกิดเหตุฟ้าผ่า ที่ อ. บางสะพานน้อย ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557
มีการสอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง (ผู้บาดเจ็บ) และรายงานประจำวันของสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย
มีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

## Slide 42: การตรวจสอบสภาพแวดล้อมสถานที่เกิดเหตุฟ้าผ่า
ผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังให้ข้อมูล

## Slide 43: การตรวจสอบสภาพแวดล้อมสถานที่เกิดเหตุฟ้าผ่า
สภาพสวนยางพาราที่เกิดเหตุ

## Slide 44: สถานที่เกิดเหตุฟ้าผ่า
สถานที่เกิดเหตุเป็นเพิงไม้หลังคามุงสังกะสี ตั้งอยู่บนพื้นดินตามแนวต้นยางพารากลางสวนยาง โดยแนวหลังคาด้านหนึ่งอยู่ชิดต้นยางพาราต้นหนึ่ง

## Slide 45: สถานที่เกิดเหตุฟ้าผ่า
ต้นยางพาราที่อยู่ชิดกับเพิงพักบริเวณยอดใบไม้ได้ร่วงหมดแล้วสภาพเป็นกิ่งไม้แห้ง แต่บริเวณ
ลำต้นถัดจากกิ่งไม้ที่ตายมีคราบน้ำยางสีน้ำตาลเข้มเกาะเป็นแนวยาวลงมา
ในวันเกิดเหตุผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บมีจุดตำแหน่งที่อยู่หลังเกิดเหตุแล้วดังภาพ
โทรศัพท์โนเกีย

## Slide 46: สถานที่เกิดเหตุฟ้าผ่า
สถานที่เกิดเหตุเป็นเพิงไม้หลังคามุงสังกะสี ตั้งอยู่บนพื้นดินตามแนวต้นยางพารากลางสวนยาง โดยแนวหลังคาด้านหนึ่งอยู่ชิดต้นยางพาราต้นหนึ่ง

## Slide 47: สถานที่เกิดเหตุฟ้าผ่า
ต้นยางพาราที่มีสภาพยอดตาย

## Slide 48: สถานที่เกิดเหตุฟ้าผ่า
ต้นยางพารายอดตายที่มีน้ำยางไหลซึม

## Slide 49: ความเห็นตามหลักวิชาการ
โทรศัพท์มือถือในที่เกิดเหตุไม่ใช่สื่อล่อให้ฟ้าผ่า เพราะมีหลังคาสังกะสีอยู่เหนือศีรษะของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต โดยเบื้องต้นฟ้าได้ผ่าลงมาบริเวณต้นยางพาราก่อนซึ่งสอดคล้องตามหลักวิชาการ
คลื่นวิทยุไม่นำไฟฟ้า สายฟ้าจึงไม่สามารถเข้ามาถึงผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ตราบใดที่ตัวเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบผ่านเครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่ และเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะก็ไม่เป็นตัวล่อสายฟ้าเช่นกัน

## Slide 50: ความเห็นตามหลักวิชาการ
ความเป็นไปได้ของการเสียชีวิต และหรือบาดเจ็บในขณะที่อยู่ในเพิง
กรณีที่ 1
เป็นผลเนื่องจาก “ฟ้าผ่าจากฐานเมฆลงสู่พื้นโลก” กล่าวคือ เมื่อฟ้าผ่าต้นยางพาราส่วนหนึ่งของสายฟ้า (กระแสไฟฟ้า) กระโดดข้ามลงมาที่หลังคาสังกะสีของเพิงซึ่งอยู่ชิดกับต้นยางพารา สายฟ้าได้เหนี่ยวนำให้เกิดประจุไฟฟ้ากระจายอยู่บนหลังคาสังกะสี และประจุเหล่านี้จะไหลลงสู่พื้นดินผ่านวัตถุต่างๆ ที่อยู่ภายใต้หลังคาสังกะสี รวมทั้งตัวคนด้วย (มีความเป็นไปได้มากที่สุด)

## Slide 51: ความเห็นตามหลักวิชาการ
กรณีที่ 1

## Slide 52: ความเห็นตามหลักวิชาการ
กรณีที่ 2
เป็นผลเนื่องจาก “ฟ้าผ่าจากฐานเมฆลงสู่พื้นโลก” เช่นกันกล่าวคือ เมื่อฟ้าผ่าต้นยางพารา จะมีกระแสไฟฟ้าบางส่วนไหลตามพื้นดิน (ground current) มายังวัตถุข้างเคียงรวมทั้งคนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุด้วย (มีความเป็นไปได้น้อย)
พื้นดิน
กรณีที่ 2

## Slide 53: ความเห็นตามหลักวิชาการ
กรณีที่ 3
เป็นผลเนื่องจาก “ฟ้าผ่าจากฐานเมฆลงสู่พื้นโลก” เช่นกันกล่าวคือ เมื่อฟ้าผ่าต้นยางพารา จะมีกระแสไฟฟ้าแลบจากด้านข้าง (side flash) กระโดดข้ามมายังวัตถุข้างเคียง รวมทั้งคนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ เพื่อไหลลงพื้นดิน (มีความเป็นไปได้น้อยที่สุด)
สภาพความเสียหายของแต่ละบุคคลจากการได้รับกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าในกรณีนี้มีไม่เท่ากัน
เครื่องโทรศัพท์มือถือที่เกิดเหตุมีร่องรอยโลหะหลอมละลายเสมือนถูกความร้อน จำนวน 2 จุด เนื่องจากประจุไฟฟ้าที่ไหลรอบตัวเครื่องจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้า (induced current) ขึ้นในชิ้นส่วนโลหะของเครื่องโทรศัพท์มือถือ มีผลให้เกิดความร้อนในเนื้อโลหะทำให้เกิดหลอมละลายได้ (ตามรูป)

## Slide 54: สภาพความเสียหายของผู้ล่วงลับสองคน

## Slide 55: ความเห็นตามหลักวิชาการ
การไหลของประจุไฟฟ้ารอบๆ เครื่องโทรศัพท์มือถือซึ่งวางตามแนวยาวของขา

## Slide 56
จบการนำเสนอ
ขอบคุณครับ
คำถาม? ข้อเสนอแนะ?